## Slide 1
ERGEBNISÜBERBLICK
Drei Methoden erkennen die eingebrachte Störung
Explorativer Handyvibrations-Pilot auf dem Raspberry Pi 5 – keine allgemeine Güte- oder Defektdiagnose.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
01
Zweimal Gleichstand.
Einmal AE ein Fenster früher.
Vergleich auf identischen Rohdaten
RMS: kürzeste beobachtete Berechnung
IF: höhere beobachtete Prozesslast
3
ausgewählte Anrufversuche
614
gültige Live-Fenster
75 %
PWM, keine Drehzahlmessung
Notes: Alle drei ausgewählten Live-Aufnahmen enthalten Alarmfenster zwischen Anruf-Freigabe und Ende-Rückmeldung; vollständig davor und danach liegen keine Alarmfenster. Physischer Vibrationsbeginn ist nicht gemessen. Im Offline-Replay identischer Daten: zweimal Gleichstand auf Fensterauflösung, einmal Autoencoder ein Fenster früher. Nur drei Einzelereignisse, keine statistische Rangfolge. Externe Tischvibration ist kein belegter Lüfterdefekt. Quellen: sources/trials/*/{run.json,decisions.csv,cues.jsonl}, replay_v1/summary.json.

## Slide 2
MESSPRINZIP UND KALIBRIERUNG
Gemeinsame Messkette, eingefrorene Schwellen
Sensor → 128 × 3 Werte → Trainingsskalierung → eine Methode → Score > Schwelle ergibt Alarm.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
02
Autoencoder
Rekonstruktionsfehler
MSE über 384 Werte
Schwelle 0,477203
Isolation Forest
Ausreißerbewertung
−score_samples
Schwelle 0,483355
RMS
Signalstärke
RMS nach Skalierung
Schwelle 1,296361
P99 ist eine Kalibrierungsregel – nicht 99 % Erkennungsgenauigkeit.
Der endgültige Handyaufbau wurde noch nicht unabhängig validiert.
Notes: ADXL345, nominal 200 Hz; Fenstergröße und Schrittweite 128, nominal 0,64 s. Zeitstempel sind Host-Lesezeitstempel. Pro Lauf nur eine Methode, ohne Live-GUI, mit 20 Aufwärmfenstern und derselben Erfassungsversion. AE: Rekonstruktions-MSE; IF: negatives score_samples; RMS: quadratischer Mittelwert nach Standardisierung. Schwellen: P99 der normalen Validierung (97 Fenster); AE übernimmt die eingefrorene Keras-Kalibrierung. Validierung wurde beim AE auch für Early Stopping verwendet. Schwellen wurden nicht auf den Anrufen angepasst. Endgültiger Handyaufbau und Übertragbarkeit der Kalibrierung bleiben unbestätigt. Quellen: plan.json, bundle/bundle.json.

## Slide 3
LIVE-BEOBACHTUNGEN
Alle drei Läufe zeigen zeitlich begrenzte Alarme
Getrennte Anrufe. Grau: Freigabe bis Rückmeldung, nicht die gemessene Vibrationsdauer.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
03
Unterschiedliche Zeitachsen und Anrufverzögerungen erlauben keine Live-Geschwindigkeitsrangfolge.
Notes: Jede Kurve gehört zu einem anderen Anruf und zur jeweils live aktiven Methode. Die x-Achse beginnt pro Aufnahme neu. Gestrichelt bei 1 liegt die eigene Schwelle; Score/Schwelle ist keine Wahrscheinlichkeit und keine gleiche Sensitivität. Graue Bereiche sind Chat-Markierungen, keine Ground Truth. Ein fehlender Alarm außerhalb ist kein Nachweis einer allgemeinen Fehlalarmrate. Vollständige Fenster: AE 184, IF 196, RMS 234. Quelle: decisions.csv und cues.jsonl.

## Slide 4
IDENTISCHE DATEN FÜR ALLE
Wer meldet zuerst auf denselben Daten?
Jede gespeicherte Aufnahme wurde unverändert durch alle drei Methoden ausgewertet. Zahl im Punkt = Rang.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
04
A und C: Gleichstand. B: Autoencoder ein Fenster früher. Keine allgemeine Sieger-Rangliste.
Notes: Offline-Replay, keine zusätzliche Live-Aufnahme und kein Zeitbenchmark. Original-Fenstergrenzen wurden über window_index sowie erste/letzte Zeitstempel geprüft. Erste Alarmfenster vollständig zwischen den Chat-Markierungen: Aufnahme A: AE/IF/RMS jeweils 97; B: AE 93, IF/RMS 94; C: alle 155. Vor der Freigabe keine Alarme in allen neun Kombinationen. Gleiche Fensternummer bedeutet Gleichstand; Laufzeit ist kein Tie-Break. Reproduktion der 614 Original-Live-Entscheidungen ohne Abweichung, maximale Scoreabweichung 0. Ein Fenster Vorsprung ist nicht die absolute Verzögerung ab physischem Beginn. Quelle: replay_v1/summary.json und decisions.csv.

## Slide 5
ALARMHÄUFIGKEIT RICHTIG LESEN
Mehr Alarmfenster bedeuten nicht mehr Treffer
Links: ursprüngliche Live-Läufe. Rechts: alle drei Methoden auf jeder identischen Rohaufnahme.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
05
Ein Anruf = ein Versuch. 11 Alarmfenster sind nicht 11 unabhängig erkannte Fehler.
Notes: Live: AE 11, IF 6, RMS 6 Alarmfenster. Replay-Matrix Zeilen A/B/C, Spalten AE/IF/RMS: 11/6/8, 9/6/6, 9/6/6. Alle Replay-Alarme liegen vollständig zwischen den Chat-Markierungen. Ein Anruf kann mehrere intermittierende Vibrationsimpulse und mehrere Alarmfenster erzeugen. Fenster sind keine unabhängigen Ereignisse. Nicht aus 11 gegenüber 6 eine bessere Trefferquote ableiten. Fensterzahlen und Dauern unterscheiden sich. Keine physisch referenzierte Ereignis-Erkennungsrate verfügbar.

## Slide 6
BERECHNUNGSAUFWAND
RMS rechnet am kürzesten, IF deutlich länger
Beobachtete Berechnungszeit im jeweiligen Live-Prozess; keine physische Fehler-Erkennungsverzögerung.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
06
Entscheidend sind zwei Größen: wann die Schwelle überschritten wird – und wie lange die Rechnung dauert.
Notes: processing_ms umfasst Standardisierung, Scoreberechnung und Entscheidung nach Fensterentnahme. Nicht nur reine Modell-Inferenz, nicht Wartezeit auf ein vollständiges Fenster. Dargestellt Median und P95 aller gültigen Fenster. P95 bedeutet 95 % der gemessenen Werte liegen darunter oder gleich. Drei getrennte Läufe, keine Wiederholungen; CPU-Takt dynamisch 1,5 bis 2,4 GHz. Die isolierte Algorithmuslaufzeit wurde nicht unter fixierter Systemumgebung gemessen. Quelle: ausgewählte decisions.csv, processing_ms. Kürzere Berechnung garantiert kein früheres Alarmfenster.

## Slide 7
EINFLUSS AUF DEN RASPBERRY PI
Isolation Forest beansprucht mehr Prozess-RAM
Einzelbetrieb ohne Mess-GUI. CPU und RAM enthalten Sensorerfassung, Auswertung und Protokollierung.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
07
Beobachtete Prozesswerte, kein isolierter Modell-Benchmark und keine Leistungsmessung in Watt.
Notes: CPU ist der Median der intervallweise erfassten Prozesswerte: 100 % entspricht einem Kern, nicht dem gesamten Pi. Keine zeitgewichtete Gesamtauslastung und kein systemweiter Energieverbrauch. RAM ist maximale abgetastete RSS während der Aufnahme, nicht Start-Peak oder inkrementeller Modellbedarf. Keine Baseline-Subtraktion. Erfassung lief jeweils allein; bestehende Betriebssystem-/Editorprozesse bleiben Umgebungseinflüsse. Temperatur und dynamischer CPU-Takt wurden protokolliert; keine kontrollierten Wiederholungen. Keine Messung elektrischer Leistungsaufnahme. Quelle: decisions.csv, Prozessfelder.

## Slide 8
DOKUMENTATION
Echte Screenshots der gespeicherten Berichte
Drei Browser-Aufnahmen nach Messende; keine nachgebildete Live-GUI und kein Foto des Versuchsaufbaus.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
08
Für jede Methode
Rohdaten und Scores
CPU / RAM / Takt
PNG- und PDF-Diagramme
Browser-Screenshot
Zeitmarken und SHA-256
Notes: Hier gezeigt: Autoencoder-Bericht. Für alle drei ausgewählten Läufe liegen report_screenshot/report.png, report.html, browser.log und evidence.json vor. Screenshots wurden wirklich mit Chromium gerendert; Quell- und Bildhashes sind archiviert. Die Plots selbst sind CSV-basierte Exporte. Alle Originaldaten einschließlich zurückgesetzter Anläufe bleiben erhalten. Vollständige Dateien in sources/trials/.

## Slide 9
TRANSPARENZ UND GRENZEN
Pilotbefund – noch kein Zuverlässigkeitsnachweis
Drei ausgewählte Läufe; drei frühere Anläufe wegen unklarer Anrufkoordination separat archiviert.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
09
Zeitreferenz
Physischer Beginn und tatsächliche Vibrationsdauer fehlen.
Übertragbarkeit
Ein Anruf je Methode; kein echter Lüfterdefekt getestet.
Kalibrierung
Finaler Handyaufbau nicht verifiziert; Schwellen unverändert.
Versuchsauswahl
Neustarts erhalten; Ressourcen ohne Wiederholungen.
Notes: Alle sechs Versuche: AE01 170 Fenster/30 Alarme, AE02 158/12 mit einem ungültigen Fenster, AE03 184/11; IF01 154/7, IF02 196/6; RMS01 234/6. Nutzer bat bei AE01/02 und IF01 um Wiederholung; keine Löschung. Die Auswahl sauber koordinierter Versuche ist kein Nachweis allgemeiner Fehlalarmfreiheit. Chat-Cues messen keinen physischen Beginn; Handyposition/Befestigung/Muster sind nicht unabhängig dokumentiert. Das Profil stammt aus früherem 75-%-Standlauf; bundle measurement_chain_status=unverified_legacy. Fehlende Wiederholungen, wechselnder Takt, Reihenfolge AE→IF→RMS und ungleiche Stimuli begrenzen Schlussfolgerungen. Die geprüften digitalen Qualitätsflags waren in den drei ausgewählten Läufen unauffällig, beweisen aber keine vollständig validierte Messkette.

## Slide 10
FAZIT FÜR DIE BESPRECHUNG
Erste Ergebnisse sind da – die Grenzen sind klar
Funktionsnachweis, fairer Fenstervergleich und Prozesslast können getrennt diskutiert werden.
PILOTERGEBNISSE · 19.09.2026 · Einzelanrufe + Offline-Replay · keine physische Latenzreferenz
10
Heute belegt
Live-Aufzeichnung funktioniert.
Vergleich auf gleichen Rohfenstern.
Prozesslast ist protokolliert.
Ergebnisse sind nachprüfbar.
Für belastbare Aussagen
Aufbau / Normalzustand validieren.
Physischen Beginn messen.
Mehrere Ereignisse wiederholen.
Ressourcen kontrolliert testen.
Notes: Kernaussage: Alle drei Methoden reagierten im jeweils ausgewählten Anrufintervall. Im gleichen Datenstrom gab es zwei Gleichstände und einmal einen Vorsprung von einem Fenster für AE. RMS hatte die geringste beobachtete Berechnungszeit, IF die höchste Prozess-RSS. Das belegt keine allgemeine Gewinner-Methode. Nächste wissenschaftliche Schritte: Aufbau dokumentieren und mit Normaldaten validieren; unabhängige physische Start-/Endreferenz, wiederholte reproduzierbare Stimuli, Reihenfolge wechseln; Ressourcen separat mit kontrollierter Umgebung und gleicher Laufzeit testen. Diese Schritte sind Empfehlungen, nicht bereits erledigt. Präsentation und Rohdaten sind getrennt von der Vorbereitung versioniert.